## Slide 1
基於深度強化學習的行動機器人
動態環境局部路徑規劃
機器人在動態環境中的路徑規劃示意圖
結合 SAC + DWA + Tile Coding + Non-sparse Reward
簡單來說：
讓機器人在充滿移動障礙物的環境中，
能夠自動學習如何更聰明、更平穩地找到最佳路徑
2024年8月12日

## Slide 2
背景與動機
機器人在動態環境中的挑戰
需要
即時反應
（像人類開車一樣，能隨時應對突發狀況）
需要平衡
避障
、
平穩移動
和
路徑長度
三個目標
環境中的物體不斷移動，增加了決策難度
傳統方法的限制
DWA
：動態窗口法 - 像是機器人的「視野範圍」，但參數固定，缺乏自我調整能力
APF
：人工勢場法 - 把目標想成「磁鐵」，障礙物想成「同極」，但容易卡在局部最佳點
深度強化學習的潛力與挑戰
深度強化學習：
讓機器人通過「嘗試-錯誤-獎勵」的方式，自己學會最佳行動方式
潛力
：能自我調整、自我學習、處理複雜情況
挑戰
：稀疏獎勵問題（很少得到反饋）、高維狀態難學習、樣本效率低
動態環境中的路徑規劃挑戰：機器人需要在移動障礙物中找到安全且高效的路徑
2

## Slide 3
為什麼選擇讀這篇論文
論文的創新整合
SAC（軟演員-評論家算法）
：
一種「自我調整探索程度」的學習方法，就像學生知道何時該多嘗試新方法，何時該專注用已知方法
DWA（動態窗口法）
：
提供「安全保障」的傳統方法，確保機器人不會撞到障礙物，就像汽車的防撞系統
Tile Coding（瓦片編碼）
：
改善機器人「理解環境」的能力，就像把模糊的地圖變得更清晰，幫助更準確判斷
Non-sparse Reward（非稀疏獎勵）
：
提供「持續反饋」而非只有成功/失敗的信息，就像學習過程中不斷得到「冷熱提示」
完整的方法論設計與驗證
針對動態環境的局部規劃進行
系統性設計
提出新的路徑評估指標：
平均路徑偏差
（測量路徑與理想直線的偏離程度）
在
四種不同動態環境
中進行全面測試，證明方法的適應性
與現有方法比較
特性
ASAC
傳統DRL
傳統DWA
自動調整參數
安全性保障
改善環境理解
持續學習反饋
不適用
動態環境適應
簡單來說：
這篇論文結合了
傳統方法的安全性
和
AI的自適應能
力
， 讓機器人在複雜環境中更聰明地規劃路徑
3

## Slide 4
核心改進與設計理念
為什麼結合傳統方法與深度強化學習？
DWA：提供安全保障
白話解釋：
就像開車時的「視野範圍」，確保機器人不會撞到障礙物，提供物理上
可行的移動方式
RL：自動調整參數
白話解釋：
讓機器人自己學習如何調整DWA的重要參數，就像人類會根據不同路
況調整駕駛方式
Tile Coding：增強特徵表示
白話解釋：
幫助機器人更好地「理解」環境狀態，就像把模糊的地圖變成清晰的網
格，減少混淆
非稀疏獎勵：提供持續反饋
白話解釋：
不只在終點給獎勵，而是全程給予反饋，就像學習時不只看期末考，還
有平時小測驗
ASAC方法的四大核心技術組件如何協同工作
4

## Slide 5
系統架構
ASAC系統組件
狀態輸入
：機器人的位置、速度和周圍障礙物的信息
（就像人開車時看到的路況）
Actor網絡
：決策大腦，輸出DWA的三個權重參數
（相當於決定「轉向重要性」、「避障重要性」和「速度重要性」）
DWA算法
：根據權重選擇最佳速度組合
（像是根據路況決定該轉彎還是直行）
環境互動
：執行動作並獲取新狀態與獎勵
（實際行駛並觀察結果）
經驗回放
：存儲過去的經驗樣本
（記住過去的駕駛經驗）
Critic網絡
：評估動作的好壞，幫助改進策略
（像是自我反思：「這個決定好不好？」）
自動熵調整機制
什麼是熵調整？
自動平衡「探索新路徑」和「利用已知好路徑」的機制
就像人類在新環境中：
- 剛開始會多嘗試不同路線（高探索）
- 熟悉後會走已知的最佳路線（高利用）
ASAC系統架構圖：整合SAC、DWA、Tile Coding和非稀疏獎勵的完整學習循環
5

## Slide 6
實驗設計與比較
測試場景
在四種不同的環境中測試算法表現：
環境1
：單一移動障礙物與機器人交叉
環境2
：多個移動障礙物（6個）
環境3
：混合障礙物（2動態+4靜態）
環境4
：擁擠場景（10靜態+2動態）
比較方法與評估指標
比較算法
：
DDPG
：確定性策略梯度（類似直接學習最佳動作）
PPO
：近端策略優化（穩定但保守的學習方法）
SAC
：軟演員-評論家（平衡探索與利用）
SAC*
：帶自動熵調整的SAC
ASAC
：本文提出的自適應SAC
評估指標
：
平均路徑偏差
：路徑與直線距離的偏差（越小越好）
累積航向變化
：轉彎平滑度指標（越小越平穩）
到達時間
：完成任務所需時間（越短越好）
各算法在四種環境中的性能比較（數值越低越好，相對表現百分比）
實驗結果摘要：
ASAC在所有指標上都優於其他方法，特別是在
到達時間
和
累積航向
變化
方面表現最佳，證明了其在動態環境中的適應性和效率。
6

## Slide 7
優點與貢獻
ASAC 算法的主要優勢
即時適應能力
能夠根據環境變化自動調整參數，就像老司機能隨時應對不同路況
傳統方法使用固定參數，而ASAC能自動調整DWA的權重參數
路徑品質提升
產生更平滑、更短、更精確的路徑，減少不必要的繞路和急轉彎
實驗顯示比其他方法有更小的路徑偏差和更平滑的軌跡
學習效率提高
使用「非稀疏獎勵」設計，就像給學生提供更詳細的評分而非僅是及格/不及格
非稀疏獎勵：在每個時間步都提供有意義的反饋，而非只在終點才給獎勵
特徵表示增強
使用「瓦片編碼」技術，幫助機器人更好地理解自己的狀態，減少混淆
瓦片編碼：將連續空間分割成多個重疊的網格，提高特徵表示能力
ASAC 與其他方法在不同性能指標上的比較
簡單來說：
ASAC結合了傳統方法的安全性和強化學習的適應性，就像是給機器人配備了「經驗」和「學習
能力」，讓它能在複雜環境中更聰明地規劃路徑。
7

## Slide 8
缺點與限制
ASAC 方法的局限性
訓練依賴模擬環境
需要在模擬環境中大量訓練才能應用到真實世界，就像飛行員需要先在模擬器中練習
真實部署時需要解決「模擬到現實」(sim2real)的差異問題
DWA預測窗口有限
只能預測短時間內的情況，在高速或複雜環境中可能不夠，就像只能看到前方10米的路
DWA算法本身的局限性：只考慮有限時間窗口內的障礙物運動
參數設計仍需人工干預
獎勵函數和Tile Coding參數需要人工設計，不能完全自動化，就像需要人為設定學習目標
獎勵函數設計是強化學習中的常見挑戰，需要專業知識和經驗
計算複雜度較高
比傳統方法需要更多計算資源，可能影響實時性能，特別是在資源受限的機器人平台上
神經網絡的前向傳播和DWA算法結合增加了計算負擔
泛化能力有待驗證
在訓練環境之外的場景表現需要進一步測試，就像學生能否將課堂知識應用到實際問題
論文中只測試了四種環境，更多複雜場景的適應性尚未充分驗證
ASAC方法的主要限制及其影響程度評估
未來改進方向：
針對這些限制，可以探索
域適應技術
、
長時間預測模型
和
自動參數調整
等方法來進一步提升系統性能
8

## Slide 9
啟發與未來工作
擴展到其他局部規劃器
將ASAC方法應用於其他規劃器，如
TEB
（時間彈性帶，像是有彈性的路徑規
劃）和
MPC
（模型預測控制，像是預測多步未來的控制方法）
與感知模組結合
開發
端到端感知-規劃
系統，讓機器人直接從相機或雷達數據學習路徑規劃，
減少中間處理步驟，就像人類直接從視覺判斷如何行走
真機測試與sim2real遷移
研究
domain adaptation
（領域適應）技術，解決模擬到真實環境的差異問
題，就像把在遊戲中學到的駕駛技能應用到真實道路上
多機協作與群體導航
擴展到
多機器人協同
場景，研究群體智能與分散式決策，就像鳥群飛行時能
自動保持隊形並避免碰撞
未來研究方向的潛在影響與技術成熟度評估
白話解釋：
泡泡越大 = 研究潛力越大
右側 = 影響力高
上方 = 技術已較成熟
9

## Slide 10
總結
研究回顧
問題
：機器人在有移動障礙物的環境中，需要即時找到安全、平穩且較短的路徑
解法
：ASAC算法結合了四大技術：
SAC
（自動調整探索程度的學習方法）
DWA
（提供安全保障的傳統方法）
Tile Coding
（改善環境理解的特徵增強技術）
非稀疏獎勵
（提供持續反饋加速學習）
優勢
：比傳統方法和其他強化學習方法表現更好
更好的適應能力（能應對不同環境）
更平滑的路徑（減少急轉彎）
更短的到達時間（提高效率）
未來方向
：可延伸到其他應用領域
應用到其他路徑規劃器（如TEB、MPC）
與感知系統結合（端到端學習）
真實機器人測試與模擬到現實的遷移
多機器人協同導航
"ASAC展現了人工智能與傳統方法結合的優勢，讓機器人在複雜環境中更聰明地規劃路徑，但真實應用仍需克服模擬與現實差異的挑戰。"
ASAC研究概念圖：整合四大技術組件，解決動態環境路徑規劃問題
核心啟示：
結合傳統方法的安全性和AI的適應性，能創造出更智能
的機器人導航系統
10