## Slide 1
進度報告 · 實驗室 MEETING · 2026-07-16
讓 RL 學會使用 MOT
動態障礙運動資訊
三條路線的實驗歷程與決定性結果
任務 差速輪 + 2D LiDAR
場景 密集動態行人導航
觀測 79D（無特權障礙）
一句話結論：無論用哪種方式把速度放進系統（RNN 隱式學／顯式 channel／reward 逼），policy 都不會主動使用速度 —— 因為任務用不到速度就能過關。

## Slide 2
問題 · 動機
為什麼要做這件事
部署病理 → 假設 → 兩大路線
部署觀察到的病理
撞到／極貼身才反應（LiDAR 離身體 ~0.4m 才作動），對迎面／橫穿行人晚反應
車端實測：車被行人「帶著」水平側移飄走（herding），逼到牆角退化成 360° 打轉
核心假設（要被打穿的那個）：policy 缺「障礙在動、往哪動、多快」→ 補上速度／未來位置 → 應能提早避讓。
路線 A · 表徵化
RNN 自學隱式 MOT
部署只有 LiDAR，希望 RNN 從時序串流內部自建追蹤（velocity aux 監督）
路線 B · 顯式 + 逼用
tracker channel 餵 obs
直接給現成速度，再用 reward shaping／必死場景逼 policy 去用它

## Slide 3
A
表徵化
路線 A · RNN 隱式 MOT
RNN 從 LiDAR 自學追蹤
裁決：位置可學 · 速度學不到
做法
RNN 從 raw LiDAR 串流學障礙位置／速度（velocity aux 監督）
離線 probe：RNN hidden → 真實障礙狀態的 R² / rel err
途中抓出的 3 個真 bug（都在繞症狀）
dead-ReLU：predict_head 末端 ReLU → 輸出恆 0
reshape 錯位：特徵與 target 對不上 → aux 從沒真訓過
zero-velocity 標籤：速度 label 全 0 = 量測假象
修好一切後的決定性數據
測試
位置
速度 R²
離線 GRU（架構上限）
30.9%
—
多幀+真標籤 60k
0.27
0.005
多幀+真標籤 120k
0.26
0.009
oracle（K 幀原始 obs）
有
推不出
是輸入層問題：單幀 72-bin LiDAR 連 oracle 都推不出速度。「RNN 學不會 MOT」與「多幀輸入有用（SR 0.758 最強）」同時成立 → 運動資訊正解是餵 policy 直通，非逼 RNN 編碼。

## Slide 4
B
顯式 channel
路線 B · 顯式 LV-DOT 速度 channel
直接把速度餵進 obs
裁決：有讀但冗餘 · channel 可省
做法（接線已 parity 驗證 1e-8）
tracker 的 [x,y,vx,vy,r]（K=5）直接餵 obs：79D → 109D
三把尺方法論：機制 / 行為 / 結果，缺一不可
機制 ablation 速度頭 KL = 0.0001（加稅後降到 0）→ 完全不因障礙改變速度
行為 距障礙 0–0.5m 仍全速 0.82 m/s 前衝、ω 全程平 → velocity-blind
結果 velocity-zero ablation ΔSR ≈ 0
三路 det eval（各 ~6400 回合）
條件
SR
撞障礙
A 速度完整
63.9%
26.4%
B 只歸零 vx,vy
63.8%
26.5%
C 整條 channel 歸零
63.9%
25.9%
梯度歸因翻案（H3）
速度欄敏感度 = LiDAR 的 51%（不是 0，policy 確實有讀）
但 ΔSR≈0 → 有讀但冗餘：反應式靠 LiDAR 就過關
★ 梯度敏感度 ≠ 因果重要性；問題不在架構，在任務

## Slide 5
REWARD SHAPING
用 reward 逼 policy 用速度 / 改風格
Reward shaping 的極限
裁決：風格由 reward 經濟學決定
四種逼用速度的 reward，全部無效
方法
結果
swept-arc (r_arc)
steer-not-slow：只多轉不早煞
teardrop 速度稅
d_safe 分佈不動
TTC 門檻稅
速度頭 KL ≈0
predictive decel
幾乎不觸發
直接改 d_safe 也失敗
介入
結果
gap 方向指引
SR −2，d_safe 不動
障礙膨脹 1.15
p5 1.02→1.04 邊際
罰 −15（動真激勵）
貼身 3.9→3.5%，傷 SR
論文級結論
避障風格由 reward 經濟學決定
不由感知能力或方向指引決定。跨政策 d_safe 分佈完全重疊 —— 誰來學都長一樣。
J = Σ γᵗ rₜ；goal +40 / 撞 −15
撞機率<⅓ + goal respawn + timeout 免費
⟹ EV(貼身衝) > EV(繞遠) = 最優
接觸前零避障梯度 → policy 撞到才知道。貼身最短路 = 數學最優。

## Slide 6
必死場景
造「純反應式必死」場景逼 policy 用速度
逼純反應式走不通
裁決：先撞到別的天花板
12×12 / 20 障礙高密度
0.14/m² · 14× 密度 + TTC 稅
牆碰主宰 0.77：縮小場 SR 天花板與 arena 尺寸綁死，卡結構性平台
20 障礙在 144m² 接近幾何 packing 極限 → goal 放不下（resample fallback 爆）
channel 仍未被用
near-wall crossing（herding 診斷場）
行人橫越 · 牆在去向側 · goal 不洩漏
決定性重現：SA4 c89600 = 7/8 出現 ≥360°
telemetry：一直往同方向轉但仍前進 = moving arc（側移飄走）
首轉正確僅 4/12 → 第一次 commit 常錯
教訓：把場景做到「反應式必死」，工程上會先撞到牆碰／packing 天花板；而且 policy 寧可接受較低 SR 也不改變風格（reward 經濟學）。診斷了病理，但沒能翻案 channel 的使用。

## Slide 7
統一結論
四條路線一張表
三個獨立方向，同一個根本原因
路線
做法
決定性結果
A 表徵化
RNN 自學隱式 MOT（velocity aux）
位置學得到、速度學不到（R²≈0）；且是輸入層問題 —— 單幀 LiDAR 連 oracle 都推不出速度
B 顯式 channel
tracker [x,y,vx,vy,r] 直接餵 obs
三路 det eval：速度歸零、整條歸零 SR 全在噪音內 → channel 可省。梯度歸因翻案（H3：有讀但冗餘）
Reward shaping
swept-arc / teardrop / TTC 稅逼用速度
全部動不了 d_safe 分佈 → 避障風格由 reward 經濟學決定（論文級結論）
必死場景
12×12/20 高密度、near-wall crossing
先撞到牆碰／packing 天花板；重現了 herding 病理但沒逼出速度依賴
為什麼四路都碰壁
任務用不到速度就能過關（reward 沒把速度變成必要）+ 資訊流把 encoder 從 RL 切開（P1）。不是某個 bug、某個超參，是設計層的結構性問題。

## Slide 8
收斂點 · 下一步
從「壓症狀」轉向「治結構」
訓練設計審計：4 個結構性根本
P1
RNN/extractor 收不到 RL 梯度（no_grad 快取）→ 記憶靠會塌的 aux 撐。最關鍵
P2
reward 純稀疏，goal +40 壓倒避障，接觸前零梯度
P3
優化無 trust region（KL early-stop 死碼）
P4
aux target runtime 退化成常數
e2e clean-PPO 重設計（走論文簡單設計）
4-frame LiDAR CNN 端到端
PPO minibatch 重算 CNN feature（不用 cache）→ 治 P1
固定 reward：progress + goal10 < 撞15 + timeout−5 → 治 P2
標準 PPO：4ep / KL stop 0.015 / clip → 治 P3；移除 aux → 消 P4
上線驗證：enc_g=1.847（RL 梯度進 CNN）、KL stop 活了
下一步：避障能否從乾淨設計自然浮現 —— 反應曲線左移 + 動態撞↓，待後期 stage 驗收（4 幀 0.8s 夠不夠推動態速度是關鍵未知）。
※ 「別人怎麼讓 RL 用 MOT（SOTA 文獻對照：DRL-VO / SARL / DS-RNN / Missing-Velocity …）」另有完整一份報告。